## Slide 1
Rastreabilidade
Download da Apresentação

## Slide 2
Rastreabilidade

## Slide 3: Tipos de Leitores
Leitores Hand Held “Pistola”
Leitores Fixos
Para ambos modelos existem tecnologias de leituras dos tipos:
1 D (Barras) e 2 D ( Ex: QR Code)

## Slide 4: Tipos de Leitores
Leitores Hand Held “Pistola” - Características
Alta Robustez e permitindo quedas
Grau de Proteção IP 65
Opções com ou sem fio via Bluetooth com alcances entre:
50 a 400 metros de distância entre base e leitor.
Bases com comunicações nos seguintes protocolos

## Slide 5: Tipos de Leitores
- Leitores para códigos de barras 1D e 2D
Características do código – 1D
Somente caracteres numéricos;
Normalmente em torno de 20 caracteres;
Código mais comum utilizado;
Leitores 1 D e 2 D podem efetuar a leitura;
Características do código – 2D
Possibilidade de trabalhar com caracteres alfanuméricos;
Código com ampla possibilidades de utilização:
Possível utilização com mais de 7.000 caracteres;
Somente leitores 2 D podem efetuar a leitura.

## Slide 6: Tipos de Partida
- Partida Direta
8 x In
In
Velocidade do motor
Corrente
16 x In
Desvantagens Elétricas
Alta corrente de partida;
Queda de tensão;
Desvantagens Mecânicas
Desgaste mecânico;
Danos à produção;
1.5 – 2.5 x Tn
Torque
Tn
Velocidade do motor

## Slide 7: Tipos de Partida
rpm
T
rpm
I
rpm
T
rpm
I
rpm
T
rpm
I
Carga Leve
Carga Média
Carga Pesada
- Partida Direta

## Slide 8: Tipos de Partida
- Estrela - Triângulo
Características
Corrente menor do que Partida Direta;
Baixo torque de partida;
Pico de corrente na transição Y-Δ;
Excesso de dispositivos e cabos;

## Slide 9: Tipos de Partida
Fechamento Estrela
Fechamento Triângulo
U1 V1 W1
W2 U2 V2
W2 U2 V2
U1 V1 W1
400 V
400 V
230 V
400V
Após 10 segundos
- Estrela - Triângulo

## Slide 10: Tipos de Partida
Carga Leve
Carga Pesada
- Estrela - Triângulo
Carga Média
rpm
T
rpm
I
rpm
T
rpm
I
rpm
T
rpm
I

## Slide 11: Tipos de Partida
- Softstarter
Características
Corrente de partida menor, reduz stress elétrico;
Proteção do motor, mais funcionalidades;
Controle da aplicação apenas na partida;
Torque de partida reduzido, reduz stress mecânico;

## Slide 12: Tipos de Partida
- Softstarter
Características
Retificação controlada por Tiristores;
Para cada fase existe uma ponte com dois Tiristores;
A tensão aumente suavemente devido o sincronismo de disparos dos Tiristores;
Quanto maior o tempo de condução, maior a tensão retificada, representada pela área vermelha
Time
Urms
100%
30%

## Slide 13: Tipos de Partida
- Softstarter
Carga Leve
Carga Pesada
Carga Média
rpm
T
rpm
I
rpm
T
rpm
I
rpm
T
rpm
I

## Slide 14: Tipos de Partida
- Softstarter

## Slide 15: Tipos de Partida
- Softstarter

## Slide 16: Mais Informações:
Visite no Site: www.safetycontrol.ind.br
Ou clique nas categorias:
Automação Industrial
Controle de Máquinas
Segurança de Máquinas
Soluções Industriais
Fone: (41) 3242-0316
(41) 3343-1574
vendas@safetycontrol.ind.br
Plantão Técnico (41) 9 9999-2300

## Slide 17
Rastreabilidade
Download da Apresentação